Тема:  «Обобщение знаний о последовательном и параллельном соединении проводников».

Тип урока:  урок закрепления знаний.

Форма урока: урок – викторина.

Оборудование: (источник тока, лампочки, ключи, провода) комплект на каждую команду; маршрутные листы и шаблоны лампочек по количеству обучающихся; презентация.

Цели:

Образовательные: Повторить формулы, изученные на предыдущих уроках. Научить использовать изученный материал при решении задач и выполнении практических работ.  Дать представление о заземлении,  мерах по ТБ при работе с электрооборудованием.

Развивающие: Развивать познавательный интерес учащихся, умение логически мыслить и обобщать.

Воспитательные: Воспитывать любовь к ученическому труду, умение работать в группах.

Задачи:

1.Сформировать умение использовать изученный материал для решения расчетных и практических задач. Уметь применять математические знания к физическим законам.

2. Понимать значение соблюдения правил техники безопасности при работе с электроприборами.

Этапы урока:

- Организационный момент. (2 мин.)

- Актуализация знаний. (10 мин.)

- Отработка навыков в решении практических задач. (25 мин.)

- Подведение итогов викторины. (5 мин.)

- Рефлексия (2 мин.)

- Домашнее задание (1 мин)

Ход урока

- Организационный момент.

Друзья мои! Я очень рада

Войти в приветливый ваш класс

И для меня уже награда

Вниманье ваших умных глаз

Я знаю: каждый в классе гений,

Но без труда талант не в прок.

Из ваших знаний и умений

Мы вместе сочиним урок.

Сегодня вспомним все о токах-

Заряженных частиц потоках

И про источники, про схемы,

И подключения проблемы.

Сегодня наш урок пройдет необычно. Мы проведем викторину знатоков электрических цепей.

Для этого нам нужно сформировать две команды. А поможет нам в этом игровое поле, где каждому предстоит выбрать вопрос и ответить на него, тем самым определить свою принадлежность к определенной команде. Команд у нас будет две. Название вы придумаете сами и впишите в маршрутный лист. Здесь же вы отметите правильность своего ответа. Перед началом нашей викторины прошу вас проверить наличие оборудования на столах, согласно списку.

II. Актуализация знаний, полученных на предыдущих уроках.

Вопросы разминки. Приложение 2

III. Практическая часть.

Задание 1. «Сборка цепи».

Напомните мне правила обращения с электроприборами. Приступайте к работе. А я познакомлю вас с понятием заземление.

Электрическое соединение какого-либо предмета с землей называют заземлением. Заряды, образованные на телах, изолированы от земли, при соединении с ней уходят в землю, т. к. благодаря своим большим размерам, по сравнению с другими телами, Земля обладает способностью накапливать на себе больший электрический заряд. Человек ходит по Земле, следовательно, соединен с ней.

Если через человека будут проходить значительные электрические заряды (или значительный электрический ток) это может иметь опасные последствия для здоровья.

- Итак, сопротивление человека велико. Оно колеблется от 100 до нескольких тысяч Ом. Безопасное электрическое напряжение в сыром помещении – 12В.

Безопасное электрическое напряжение в сухом помещении - 36В.

Очень опасно одновременное прикосновение двумя руками к двум оголенным проводам.

Очень опасно прикосновение к оголенному проводу, стоя на земле, на сыром или цементном полу.

Опасно пользоваться неисправными электрическими приборами.

Нельзя собирать, разбирать и исправлять что - либо в электрической цепи не отключив ее от источника тока.

Это надо помнить каждому из нас, чтобы избежать опасности.

Вы собрали свои цепи, и нам предстоит их проверить.

Задание 2. Ресурс  №1. Тестовое задание

Изменение параметров цепи при движении ползунка реостата.

Задание 3. Ресурс  №2. Тестовое задание

Изменение сопротивления проводника при изменении его диаметра и длины.

Задание 4.  Ресурс  №3. Тестовое задание

Определение общего сопротивления некоторого участка цепи

Задание 5.  Ресурс  №4 (1-6) Решение многоуровневых задач.

Решение этих задач надо записать в маршрутный лист.

За каждую правильно решенную задачу в правом поле вы выставляете себе один бал.

Задание 6. Ресурс №5. Отработка алгоритма решения однотипных задач.

| Тип соединения | Схема | Сила тока | Напряжение | Сопротивление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Последовательное |  | I1=I2=I | U1+U2=U | R1+R2=R |
| Параллельное |  | I1+I2=I | U1=U2=U | 1/R1+1/R2=1/R |

Задание 7. Ресурс  №6

Задание 8. Ресурс  №7.  Постановка проблемной ситуации.

В данном задании вам предстоит выбрать оборудование согласно схеме. Но прежде следует указать характеристики цепи.

V. Итог урока.

- Сегодня на уроке мы повторили применение формул  к решению практических задач, познакомились с понятием заземление. Чтобы запомнить, как надо работать с электрическими приборами примите вот эти буклеты на память о сегодняшнем уроке.

IV. Домашнее задание

П. 48,49

Используемые ресурсы:

- Изменение параметров цепи при движении ползунка реостата (1) (N 100354)

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/0e2242b1-453d-cca7-6105-6e1a4aa1b18e/?from=fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5&interface=pupil&class=50&subject=30&rub_guid[]=fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5&rubric_id[]=45263

Изменение параметров цепи при движении ползунка реостата (2) (N 103226)

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/d55ac149-d625-af69-2a4b-beb7d909d04c/?from=fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5&interface=pupil&class=50&subject=30&rub_guid[]=fb011676-b857-2653-941d-4dbaef589fa5&rubric_id[]=45263

2. Изменение сопротивления проводника при изменении его диаметра и длины (N 103767)

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/fde1c93e-2449-578f-9841-209456108d66/?interface=pupil&class=50&subject=30

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/fde1c93e-2449-578f-9841-209456108d66/00119647034237951.htm

4.  Этот цифровой объект представляет собой интерактивное задание на тему "Постоянный электрический ток", в котором нужно выбрать один вариант ответа из предложенных.

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/1e867b78-9edc-5b3c-d1f9-f7e4b9caf961/00119627375037658.htm

5. \Задание10\8_158.swf

6. \Задание10\131.swf

7. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/ab2e042a-b226-11dc-8877-9fb0d9223937/p1063.html

8. \Задание10\Rezistor_1.swf

Электрические параметры человека.

5). Безопасное электрическое напряжение в сыром помещении – 12В.

6). Безопасное электрическое напряжение в сухом помещении - 36В.

Сухая кожа имеет высокое сопротивление, а сырая или мокрая кожа будет обладать низким сопротивлением. При сухой коже сопротивление между крайними точками тела, например, от одной руки до другой может быть до 100000 Ом. Полное сопротивление тела между обычными потными руками равно 1500 Ом.

- Тело человека в целом является проводником, поэтому человек, стоящий на земле будет проводить в нее электрические заряды, с которыми он может придти в соприкосновение. Контакт человека с землей в этих условиях называют заземлением. Если через человека будут проходить значительные электрические заряды (или значительный электрический ток) это может иметь опасные последствия для здоровья.

- Итак, сопротивление человека велико. Оно колеблется от 100 до нескольких тысяч Ом и зависит от многих причин, предусмотреть которые невозможно: от влажности, размеров тела, даже нашего настроения, поэтому безвредное сегодня оно может оказаться смертельным завтра.

Вывод: Человеческое тело – проводник. Если случайно человек окажется “включенным в цепь”, то в большинстве случаев он не избежит тяжелейшей травмы и даже смерти. Поэтому любому человеку, имеющему дело с электричеством, надо помнить следующие положения:

- Очень опасно одновременное прикосновение двумя руками к двум оголенным проводам.

- Очень опасно прикосновение к оголенному проводу, стоя на земле, на сыром или цементном полу.

- Опасно пользоваться неисправными электрическими приборами.

- Нельзя собирать, разбирать и исправлять что - либо в электрической цепи не отключив ее от источника тока.

Это надо помнить каждому из нас, чтобы избежать опасности.